## Slide 1: Урок технологии в 6 классе
Тема урока: «Устройство токарного станка для точения древесины»

## Slide 2: Цель урока:
Ознакомить учащихся с назначением, устройством, работой токарного станка по обработке древесины, его управлением.
Рассмотреть кинематическую схему станка и операции, выполняемые на станке.

## Slide 3: Основные части станка стд-120м;

## Slide 4: Подручник.
Подручник служит опорой для режущего инструмента. Он может перемещаться как вдоль, так и поперёк станины, закрепляется поворотом рукоятки.

## Slide 5: Передняя бабка станка.
В передней бабке установлен шпиндель – вал, получающий вращение от электродвигателя с помощью ременной передачи. Конец шпинделя имеет резьбу, на неё навинчивается специальное приспособление
для крепления
левого конца заготовки
– трезубец, планшайба,
патрон.

## Slide 6: Крепление деталей.
а – в патроне
б – трезубцем с поджатым центром
задней бабки
На планшайбе

## Slide 7: Шпиндельные приспособления для крепления заготовок.
а - патрон
б - планшайба
в - трезубец

## Slide 8: Стамески для токарных работ.
а – желобчатая полукруглая
выпуклая
б – желобчатая полукруглая
вогнутая
в – плоская косая

## Slide 9: Кинематическая схема станка.

## Slide 10: Задняя бабка станка.
Задняя бабка служит опорой правого конца длинных заготовок. Она может перемещаться вдоль направляющих станины и закрепляется неподвижно болтом и гайкой. Окончательно конец заготовки поджимают центром. Его перемещают вращением маховика и закрепляют зажимом.

## Slide 11: Правила безопасной работы:
Не включать станок без разрешения учителя.
Не включать станок без огражденной ременной передачи.
Не опираться на части токарного станка.
Не класть инструменты и другие предметы на станок.
О всех неисправностях в станке и электропроводке, немедленно сообщать учителю.
Запрещается одновременно работать на станке вдвоем.