## Slide 1: ТОКАРНЫЕ РАБОТЫ
Тема: ИЗГОТОВЛЕНИЕ РУЧКИ ДЛЯ НАПИЛЬНИКА

## Slide 2: ОБЩИЙ ВИД ИЗДЕЛИЯ
РУЧКА ДЛЯ НАПИЛЬНИКА ИЗГОТАВЛИВАЕТСЯ ИЗ БЕРЕЗЫ

## Slide 3: ОСНОВНЫЕ РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ
РАЗМЕРЫ УКАЗАНЫ В МИЛЛИМЕТРАХ

## Slide 4: ПЛАН РАБОТЫ
Подобрать материал
Отпилить заготовку

## Slide 5: ПЛАН РАБОТЫ
Разметить торцы, найти центры

## Slide 6: ПЛАН РАБОТЫ
Просверлить отверстие под хвостовик напильника сверлом диаметром 4 мм

## Slide 7: Правила безопасной работы на токарном станке
Работать на станке нужно в спецодежде, плотно прилегающей к телу и не имеющей свисающих концов.
Нельзя включать станок без разрешения учителя.
Перед включением необходимо проверить исправность станка.
Закреплять заготовку нужно прочно, точно по центрам.
Перо подручника устанавливают точно по центру заготовки, на расстоянии 2 – 3 мм от её поверхности.
Нельзя измерять деталь пока она вращается, отходить от станка во время работы.

## Slide 8: ПЛАН РАБОТЫ
Установить заготовку в станок. Расстояние до подручника не более 3 мм.

## Slide 9: ПЛАН РАБОТЫ
Выточить цилиндр заданного диаметра

## Slide 10: ПЛАН РАБОТЫ
Нанести разметку ручки на заготовку

## Slide 11: ПЛАН РАБОТЫ
Выточить ручку по размерам

## Slide 12: ПЛАН РАБОТЫ
Зачистить ручку и отрезать торцы

## Slide 13: ПЛАН РАБОТЫ
Насадить кольцо ударом киянки

## Slide 14: ПЛАН РАБОТЫ
Просверлить отверстие под хвостовик

## Slide 15: ПЛАН РАБОТЫ
Насадить ручку на напильник, покрыть лаком