## Slide 1: «Точение конических и фасонных деталей»

## Slide 2: Конструкторская документация
чертеж детали,
сборочный чертеж,
спецификация,
электромонтажный чертеж,
схема
инструкции
Правила выполнения и оформления их определены стандартами –
Единой системы конструкторской документации (ЕСКД). Стандарты ЕСКД введены с 1 января 1971 г.

## Slide 3
Основными технологическими документами являются карты:
Технологической картой называют документ, в котором записан весь процесс обработки деталей и изделий с указанием технологических операций, переходов, применяемых материалов, конструкторской документации, инструментов, технологического оборудования и оснастки.
Операционная карта составляется для каждой операции и содержит перечень переходов и установов по обработке изделия и применяемых инструментов.
Маршрутная карта – это описание отдельных маршрутов в технологии изготовления детали или изделия последовательно по всем переходам.

## Slide 4: Конструктивные элементы позволяют соединять детали, обеспечивают прочность, придают красивый вид и необходимы для удобства пользования изделием.

## Slide 6: Правила Техники безопасности
Не включать станок без разрешения учителя.
Надежно крепить заднюю бабку станка.
Перед установкой на станок проверить заготовку, чтобы она не имела трещин.
Надежно крепить заготовку в специальном приспособлении и центре задней бабки токарного станка.
Перед работой на токарном станке подготовить рабочее место: убрать все лишнее со станка и вокруг него, подготовить и разложить только нужные инструменты и приспособления.
Проверить рабочий инструмент. Ручки не должны иметь трещин, должны быть прочно насажены.

## Slide 7: Правила техники безопасности
Заправить одежду. Застегнуть все пуговицы. Длинные волосы убрать под берет.
Перед пуском станка надеть защитные очки.
В процессе точения периодически останавливать станок и поджимать деталь центром задней бабки (маховиком), устраняя зазоры.
Периодически, по мере срезания поверхности, при остановках станка подводить подручник к поверхности заготовки на 2-3 мм, проворачивать заготовку вручную на 2-3 оборота и надежно крепить подручник.

## Slide 8
Технологическая карта «Изготовление ручки для напильника»
Продолжение технологической карты «Изготовление ручки для напильника