## Slide 1: Виды и способы отделки изделий из древесины

## Slide 2: Под отделкой изделий из древесины понимают все способы обработки поверхности древесины направленные на улучшение ее внешнего вида и защиту изделия от воздействий окружающей среды

## Slide 3: Виды отделки: прозрачная, сохраняющая текстуру древесины; непрозрачная, скрывающая текстуру и цвет древесины; декоративная, которая воспроизводит текстуру и цвет древесины

## Slide 4: Главная задача отделки – выявление и подчеркивание текстуры древесины. В некоторых случаях отделкой хотят скрыть дефекты

## Slide 5
Полировочные
пасты
Отделка изделий из древесины
Отделка
Лаками
Прозрачная
Непрозрачная
Красками
Эмалями
Олифой
Декоративная
Имитация
под дорогие
породы
древесины
Роспись
по дереву
Инкрустация
Аппликация
Художественное
выжигание
Резьба
по дереву
Воском

## Slide 6: Требования к отделке:
Под слоем лака текстура древесины не должна теряться
При окрашивании(морении) текстура древесины не должна уничтожаться
Отделанная поверхность должна быть однородной, не допускаются потеки и пятна
Отделка должна быть устойчивой к воздействию окружающей среды

## Slide 7: Подготовка поверхности к отделке
На поверхности древесины не должно быть загрязнений, жиров, смолы.
Виды подготовки поверхности к отделке:
Обессмоливание
Отбеливание
Удаление ворса

## Slide 8: Лакирование – покрытие поверхности лаками
Лаками называют жидкие растворы пленкообразующих веществ в органических растворителях, способные образовывать твердое блестящее или матовое покрытие

## Slide 9: Основные виды лаков
Спиртовые лаки хорошо полируются, но недостаточно тверды, несветостойки.
Нитроцеллюлозные(нитролаки) образуют быстро сохнущую, твердую и прочную пленку.
Масляные лаки образуют прочную, эластичную, атмосферостойкую пленку с характерным жирным блеском, но долго сохнут.

## Slide 10: Технология прозрачной отделки изделия лаком

## Slide 11: Крашение древесины применяют для того, чтобы скрыть дефекты древесины или имитировать ценные породы

## Slide 12: Технология непрозрачной отделки изделия краской

## Slide 13: Разрез окрашенной поверхности

## Slide 14: Инструменты
Валик
Кисточки
Шпатели

## Slide 15: ПТБ при выполнении отделки изделий из древесины
Нельзя сдувать шлифовальную пыль с изделия
Нельзя вдыхать растворы морилки, клея, лака, растворитель
Необходимо оберегать открытые участки тела от попадания на кожу лака. Лучше пользоваться резиновыми перчатками
После работы необходимо тщательно вымыть руки с мылом